## Slide 1
III Workshop Técnico
04/09/2023
DWDM

## Slide 2
Agenda
2
Domínio DWDM: Controle de Redes Ópticas DWDM
Introdução ao projeto ODTN - Open Disggregated Transport Network
Apresentação da evolução para o estado atual
Dúvidas

## Slide 3
Domínio DWDM
3
Topologia do Testbed

## Slide 4
Domínio DWDM
4
SBI - South Bound Interface
Netconf
IETF
Automatização da configuração da rede
Padrões simples e genéricos, baseado em XML
TAI (Transponder Abstraction Interface)
Projeto TIP (alternativa para uso futuro)

## Slide 5
Domínio DWDM
5
NBI - North Bound Interface
RESTCONF (REpresentational State Transfer Config)
&
ONF - TAPI (Transport API)

## Slide 6
Domínio DWDM
6
OSDNc – Optical SDN Controller
Descoberta, configuração e gerenciamento dos transponders
ONOS (ONF)
Flexibilidade
Robustez
Capacidade de integração com outros domínios
Maturidade

## Slide 7
Domínio DWDM
7
Hardware utilizado:
Transponders Cassini modelo: AS7716-24SC (Edgecore)
  Modular
  Plataforma aberta
Sistema Operacional OcNOS versão: 5.1 (IpInfusion)

## Slide 8
Domínio DWDM
8
Princípio de funcionamento:
Descoberta, criação e carregamento de topologia
Apresentação da topologia
Apresentação de dispositivos
Provisionamento de circuito
Desconexão de circuito
Apresentação de estado

## Slide 9
Domínio DWDM
9
Tarefas realizadas por meio de ambiente simulado:
- Descoberta, criação e carregamento de topologia
- Apresentação da topologia
- Apresentação de dispositivos
- Provisionamento de circuito
- Desconexão de circuito
- Apresentação de estado
Tarefas realizadas no ambiente real:
- Testes stand-alone com o sistema operacional OcNOS (modificações de parâmetros: bandwidth, tipo de modulação,frequência do laser, etc.)
- Montagem de ambiente para testes de tráfego externo (detalhes no próximo slide)
- Aplicação de tráfego nos Cassinis.

## Slide 10
Testbed Odisseia: CLI
10

## Slide 11
Pacote
DWDM
Testbed Odisseia - CLI
Workshop Técnico
11
27/09/2022
100Gbps
Stordis / RareOS
Cassini / OcNOS
Cassini / OcNOS
NorthBound
Controle
CLI
Notes: <número>

## Slide 12
Pacote
DWDM
Testbed Odisseia – CLI & ONOS
Workshop Técnico
12
27/09/2022
100Gbps
Stordis / RareOS
Cassini / OcNOS
Cassini / OcNOS
NorthBound
Controle
CLI
Notes: <número>

## Slide 13
Testbed Odisseia – CLI & ONOS
Workshop Técnico
13
27/09/2022
Controle
- Integração dos Cassinis ao ONOS
- Controle externo dos Cassinis por meio do ONOS
Cassini
- Interações com suportes:
- Edgecore
- ONF
- Desenvolvimento do driver: cassini-OcNOS5
- Implantação desse driver dentro da imagem ORAN-ONOS
Notes: <número>

## Slide 14
Testbed Odisseia Vers. 0.2 – CLI & ONOS
Workshop Técnico
14
27/09/2022
Controle
Módulos do driver:
- CassiniOcnos5DeviceDiscovery
- CassiniOcnos5FlowRuleProgrammable
- CassiniOcnos5PowerConfig
- CassiniOcnos5Modulation
- CassiniOcnos5BitErrorRate
Cassini
- Interações com suportes:
- Edgecore
- ONF
- Desenvolvimento do driver: cassini-OcNOS5
- Implantação desse driver dentro da imagem ORAN-ONOS
Notes: <número>

## Slide 15
Domínio DWDM
15
Módulos utilizados:
Config
ODTN Service
Optical model
NETCONF Protocol Subsystem
Yang
Drivers.netconf
Restconf
ODTN API
Models.tapi
Drivers.odtn.driver

## Slide 16
Testbed Odisseia Vers. 0.2 – CLI & ONOS
Workshop Técnico
16
27/09/2022
Controle
Cassini
onos@root > ports -s
id=netconf:192.168.110.243:830, available=true, role=MASTER, type=TERMINAL_DEVICE, driver=cassini-ocnos5
port=1, state=enabled, type=packet, speed=1000 , odtn-port-type=client
port=2, state=enabled, type=packet, speed=1000 , odtn-port-type=client
port=3, state=enabled, type=packet, speed=1000 , odtn-port-type=client
…...
port=104, state=enabled, type=och, speed=100000 , lambda={"channelSpacing":"CHL_50GHZ","gridType":"DWDM","slotGranularity":4,"spacingMultiplier":1}, oc-name=PORT-coherent-4, oc-optical-channel-name=4, odtn-port-type=line, signalType=ODU4, tunable=true
Notes: <número>

## Slide 17
Pacote
DWDM
Próximos passos:
Workshop Técnico
17
27/09/2022
100Gbps
Stordis / RareOS
Cassini / OcNOS
Cassini / OcNOS
NorthBound
Controle
CLI
Testes com o ONOS interagindo com
o OcNOS
Modificações de parâmetros:
bandwidth, tipo de modulação,
frequência do laser, etc.)
Montagem de ambiente para testes
de tráfego com a aplicação de
tráfego nos Cassinis.
Notes: <número>

## Slide 18
Duvidas?

## Slide 19
Muito obrigado!
ricardo.tombi@gmail.com